## Slide 1: МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ(ГУ) Факультет управления и прикладной математики Кафедра «Математическое моделирование сложных процессов и систем» Обобщение модели Трайбера в случае многополосных автомобильных дорог
Выполнила Обидина Татьяна Сергеевна
Научный руководитель к.ф-м.н. Оленёв Николай Николаевич
Москва, 2012

## Slide 2: Цель исследований
Проанализировать существующие математические модели транспортных потоков.
Разработать математическую модель движения по многополосной дороге.
Разработать математическую модель движения на перекрестке.
Реализовать разработанные модели на многополосной дороге и перекрестке.
Проанализировать полученные результаты.

## Slide 3: Наиболее популярные микроскопические транспортные модели.
Модель оптимальной скорости Ньюэлла
Модель следования за лидером Дженерал Моторс
Модель “разумного водителя” Трайбера
Модели клеточных автоматов
Модель Кернера-Кленова

## Slide 4: Модель «разумного водителя» Трайбера

## Slide 5: Параметры модели

## Slide 6: Моделирование многополосного движения автотранспорта
1. Машина находится в зоне, где разрешена смена полосы в соответствии с правилами дорожного движения.
2. Смена полосы ведет к увеличению скорости АТС или необходима для достижения цели.
3. Правило безопасности: свободное расстояние на целевой полосе позади места перестраивания >=Vmax*t, впереди >= V*t, где t = const = 5 сек.

## Slide 7: Моделирование движения автотранспорта на перекрестке
1. За Х метров до светофора происходит перестроение из полосы в полосу по правилам, описанным ранее
2. Движение автомобиля по заданной полосе согласно модели Трайбера.
3. Дополнительное снижение скорости: если машина собирается поворачивать на перекрестке и находится в пределах 75 метров от поворота, то ее скорость ограничивается Vturn = 40 км/ч. При достижении точки поворота машина останавливается.
Учет светофорного режима: машины сбрасывают скорость при приближении к горящему красному сигналу светофора: на расстоянии 50 метров скорость ограничивается 40 км/ч, на расстоянии 30 метров – 10 км/ч.
4. Перемещение автомобилей с учётом изменений скорости, возникших на шагах 3,4.
5. Поворот. Автомобили, находящиеся на точке поворота и имеющие соответствующую цель, меняют дорогу
6. Начинается новый временной шаг.

## Slide 8: Список обозначений
V – среднее отношение текущей скорости к желаемой по всему времени и всем АТС
ТР - процент грузовых АТС во входящем потоке
CPM - интенсивность входящего потока в АТС/мин
СРТ - количество АТС, покидающих перекресток за 1 секунду

## Slide 9: Результаты на многополосных дорогах

## Slide 10: Анализ влияния количества грузовых АТС на скорость потока.

## Slide 11: Транспортные потоки моделируемого перекрестка

## Slide 12: Режимы работы светофора моделируемого перекрёстка

## Slide 13: Исследование пропускной способности перекрёстка в зависимости от длительности фаз светофора
Длина дороги – 2000 метров
Расстояние принудительного перестроения – 200 метров
Грузовые АТС – 4% от общего количества
Сетка расчёта – 30,45,60,75,90 секунд

## Slide 14: Результаты моделирования

## Slide 15: Исследование полученных результатов на устойчивость к колебаниям потоков.

## Slide 16: Схема фаз светофора Т-образного перекрёстка

## Slide 17: Интенсивность в утренние часы

## Slide 18: Интенсивность в вечерние часы

## Slide 19: Результаты моделирования
Пропускная способность перекрёстка, утренние часы.

## Slide 20: Результаты моделирования
Пропускная способность перекрёстка, вечерние часы

## Slide 21
Построена модель транспортной системы обобщающая существующую модель “разумного водителя” Трайбера
Введены добавочные характеристики автомобилей, например, параметр цели, постоянный для каждого автомобиля.
Просчитано оптимальное управление перекрестком с реальными входящими потоками и рассчитана устойчивость этого оптимального управления при небольших изменениях потоков.
Решена задача о целесообразности запрета перестроения на многополосных потоках при достижении пороговой интенсивности потока.
Изучено влияние количества грузовиков на транспортную картину.
Построена картина фазового перехода при увеличении интенсивности входящего потока.
Определено качественное и количественное влияние времени фаз светофора на транспортную ситуацию.

## Slide 22: Спасибо за внимание!